## Slide 1: Mikroroska ja mikromuovi – mistä sitä tulee ja minne se menee?
Outi Setälä
Sidosryhmäseminaari Suomen meriympäristön
roskaantumisesta 12.4.2019

## Slide 2: Merten mikroroskat?
Koko: <5mm (eli < 5000µm)
  koon alarajaa ei ole sovittu
Muoto: vaihteleva
kuidut hyvin yleisiä
Väri: vaihteleva
UV-valo haalistaa
(kuidut usein sinisiä/mustia)
Materiaalit: kuten isommissakin
kattavat tutkimukset vähissä
tietoa lähinnä synteettisistä
Esiintyminen:
”kaikkialla”
Kuva: Pinja Näkki

## Slide 3: Mikromuovit
  Yhtenäistä määritelmää mikromuoveille ei toistaiseksi ole, määrittely riippuu tutkimuskohteesta ja –aiheesta
  Määrittelyssä huomioitava koon lisäksi fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, vaikutukset eliöille, alan jatkuva kehitys
  Jatkuvasti täydennettävä määritelmä tukisi uuden tieteenalan kehitystä, toisaalta säätelyssä tarvittaisiin tiukempaa ohjausta
  Toistaiseksi yleisimmin sovelletaan käsitettä, jonka mukaan mikromuovit ovat <5mm kokoisia vedessä kiinteän olomuodon säilyttäviä synteettisiä/puolisynteettisiä polymeerejä –lisäksi biopohjaiset sekä toisinaan myös biohajoavat polymeerit luetaan mikromuoveihin

## Slide 4: Mikromuovin määritelmä ei ole ”täysin vakiintunut”
Lähde: Hartmann ym. 2019

## Slide 5
Kuvat: Jyri Tirroniemi
Primäärimikromuovit
  Valmistettu tarkoituksella pieniksi
Sekundaarimikromuovit
  Muodostuneet isommasta muovista kulutuksen
  tai haurastumisen kautta
  Primäärien ja sekundaarien mikromuovien erottelu
  ympäristönäytteistä onnistuu vain joidenkin
  tuoteryhmien osalta
Muita mikromuovimääritelmiä

## Slide 6: Mikroroskien lähteet ja ympäristöseuranta
  Meristrategiadirektiivin ohjeet seurannalle:
  Mikroroskaa on seurattava vesipatsaan pintakerroksessa ja merenpohjan sedimentissä, ja lisäksi sitä voidaan seurata rannikolla.
  Mikroroskaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava niin, että se voidaan yhdistää kuormituksen pistelähteisiin (kuten satamat, huvivenesatamat, jätevedenpuhdistamot ja hulevesipäästöt).
  Aineistosta tulee määrittää ’keinotekoiset polymeerimateriaalit’ ja ’muut’.

## Slide 7: Meriseurannan avulla mikroroskan lähteitä tunnistamaan?
Veden pinta
Pohjasedimentti
Rantaviiva
Vesipatsas
Kuvat: Maiju Lehtiniemi, Pinja Näkki, Outi Setälä

## Slide 8: Tarvitaan kustannustehokkaita mikroroskien seuranta- menetelmiä, mutta…
Käytännössä seuranta kohdistuu mikromuoveihin; synteettisten polymeerien eristäminen ympäristönäytteistä tapahtuu luonnonmateriaalien kustannuksella, sillä näytekäsittelyt vaurioittavat luonnonmateriaaleja
Mitä pienempiä hiukkasia halutaan tutkia, sitä puhtaampia näytteitä, ja tarkempia, kalliimpia ja hitaampia laitteita tarvitaan
Joidenkin materiaalien tunnistukseen ei toistaiseksi ole sopivia menetelmiä
”Ravistuminen” -hiukkasten ominaisuudet muuttuvat ajan kuluessa, kontaminaation on suuri ongelma

## Slide 9
Lähteiden arvioiminen materiaaliltaan tunnistettujenkin hiukkasten pohjalta on haastavaa & usein käytännössä mahdotonta
Syynä ovat materiaalien monet käyttökohteet ja pienten hiukkasten kulkeutuminen kauas päästölähteestään
Joissakin tapauksissa voidaan kuormitus tunnistaa ja linkittää lähteisiin:
Tutkittavan alueen erityispiirteet (virtaukset, avoimuus, syvyys ym) ovat avainasemassa
Voidaanko seuranta-aineiston avulla paikallistaa yksittäisiä lähteitä?

## Slide 10
Mikromuovien päästölähteet

## Slide 11: Mistä merten mikromuovit ovat peräisin?
Tuotteen elinkaaren aikana kulumisen tai kulutuksen seurauksena syntyneet hiukkaset
Mikromuovihiukkasia lisätään tarkoituksella tuotteisiin,
joista ne irtoavat käytön aikana ja päätyvät ympäristöön
Tuotannon, kuljetuksen ja pakkauksen aikana syntyvät
raaka-aineiden päästöt (lähinnä raaka-aine pelletit)
Jätehuollon toimimattomuuden ja tarkoituksellisen roskaamisen vuoksi ympäristöön päätynyt jäte muuttuu roskaksi, joka ajan myötä hajoaa pienemmiksi hiukkasiksi

## Slide 12: Mitkä yhteiskunnan toiminnot tuottavat (eniten) mikromuoveja?
Merten mikromuovit ovat olleet kasvavan huolen ja mielenkiinnon kohteena koko 2010-luvun ja aiheuttaneet paineita päästöjen vähentämiseen
Viranomaisten tueksi on laadittu arvioita eri toimintojen potentiaalisesta
kuormittavuudesta, ja arvioitu myös meriin päätyvän mikromuovin määrää
Arviot pohjaavat tilastoituihin tietoihin tuotteiden ja materiaalien kulutuksesta sekä mittauksiin ja arvioihin mikromuovien syntymekanismeista ja hiukkasten määristä

## Slide 14
Tieliikenne:merkin-tämassat
Tieliikenne:
jarrut
Tekstiilit:
pesu
Maalit ja pinnoitteet ulkotiloissa (maalla)
Keinoalustat:
täyttömateriaalit
Kosmetiikka + HKH
Huonepöly:
mm. tekstiilikuidut
Muovituottedenrraaka-aineet:
(pelletit)
Kalaviljely & kalastus:
pyydysten, köysien haurastuminen, EPS
Maalit ja pinnoitteet alukset, rakenteet merellä
Alusten harmaavedet??
Maalinpoisto: teolliset hionta- aineet
Infrarakentaminen ja maatalous:
katekankaat ym.
Sisätilojen puhdistus-aineet ym.
Sisätilojen maalit
(pesu)
Rakentaminen:
kuitubetoni
eristemateriaalit (EPS)
Tieliikenne:
rengaspöly
Maatalous:
ravinteet,
käsitellyt siemenet
Teollisuuden prosessien päästöt:
mm. pinnoitteet
Lääkevalmisteet

## Slide 15
Lähde: EUNOMIA2017

## Slide 16
Mitä mikromuovien kulkeutumisreiteistä tiedetään??
Kuva: Simo Nyrönen

## Slide 18
”Tear and wear”
-mikromuovien
Kulkeutumisreitit
(EUNOMIA 2017)

## Slide 19
(EUNOMIA 2017)

## Slide 20
(EUNOMIA 2017)

## Slide 21
Mitä Suomen mikromuovin päästölähteistä tiedetään?
Rantaroska-aineiston perusteella saadaan tietoa haurastumisen ja kulumisen
seurauksena syntyneen mikromuovin alkuperästä
Yhdyskuntajätevesiä tutkimalla on saatu tietoa mm tekstiilikuitujen ja hygienia-
tuotteiden päästöistä ja pystytty arvioimaan puhdistamoiden kautta kulkevan
mikromuovin määrää sekä myös lietteeseen päätyvää kuormitusta
Laskennallisia arvioita päästölähteiden kuormituksesta on tehty, mutta
mereen päätyvän määrän laskemiseksi tarvitaan tietoa kulkeutumisreiteistä
Hulevesien kautta kulkevan kuormituksen tutkimus on kaikkialla vasta alussa,
Suomessa kehitetään uusia mittausmenetelmiä -muista virtaavista vesistä
ei ole toistaiseksi tietoa

## Slide 22
KIITOS!